## Slide 1: 实验二 VIVADO 模块化设计
一、实验目的
1. 对Verilog HDL 的模块化设计做初步了解；
2.体会主流设计“自顶向下”设计思想。
二、实验内容
1.实现顶层文件调用其他模块。
三、实验要求
在接下来的实验中熟练掌握模块化调用。
四、实验步骤

## Slide 2
Top down 的设计方法
4.工艺库映射
3.各个功能模块系统级联合验证
2.各个功能模块划分，设计和验证
1. 系统层：顶层模块，行为级描述，功能模拟和性能评估
REGISTER
PC
RAM
ALU
&
1
CPU

## Slide 3
设计过程
文本编辑器
图形编辑器
生成Verilog HDL源程序
逻辑综合优化
FPGA/CPLD布线/适配器
FPGA/CPLD编程、下载
行为仿真
功能仿真
时序仿真
硬件测试
Verilog仿真器

## Slide 4
Verilog模块的基本结构
由关键词module和endmodule定义
module 模块名 (端口列表)
端口定义
数据类型说明
逻辑功能定义
endmodule
模块声明
结束行

## Slide 5: 语言的主要特点
模块实例化(module instances)
module DFF (d, clk, clr, q, qb);
....
endmodule
module REG4( d, clk, clr, q, qb);
output [3: 0] q, qb;
input [3: 0] d;
input clk, clr;
DFF d0 (d[ 0], clk, clr, q[ 0], qb[ 0]);
DFF d1 (d[ 1], clk, clr, q[ 1], qb[ 1]);
DFF d2 (d[ 2], clk, clr, q[ 2], qb[ 2]);
DFF d3 (d[ 3], clk, clr, q[ 3], qb[ 3]);
endmodule

## Slide 6: 语言的主要特点
可以将模块的实例通过端口连接起来构成一个大的系统或元件。
在上面的例子中，REG4有模块DFF的四个实例。注意，每个实例都有自己的名字(d0, d1, d2, d3)。实例名是每个对象唯一的标记，通过这个标记可以查看每个实例的内部。
实例中端口的次序与模块定义的次序相同。
模块实例化与调用程序不同。每个实例都是模块的一个完全的拷贝，相互独立、并行。
模块实例化(module instances)

## Slide 7
设计师自己设计的各种模块可被顶层文件或其他文件调用：
模块名 <实例名> (<端口列表>);
端口列表有两种表示方式，
第一种方式显式给出端口与信号之间的对应关系：
（.端口名（信号值表达式）, .端口名(信号值表达式),……）
第二种方法是隐式给出端口与信号之间的关系：
（信号值表达式, 信号值表达式,……）
这种方式下，例化的端口列表中信号的顺序要与该模块定义中的端口列表中端口顺序严格一致。而第一种方法则无此要求。

## Slide 8
举例：由1位全加器组成的4位全加器
module full_add (a,b,cin,sum,cout);
input a,b,cin;
output sum,cout;
assign {cout,sum} = a+b+cin;
endmodule
module add4(sum,cout,a,b,cin);
output [3:0] sum;
output cout;
input [3:0] a,b;
input cin;

## Slide 9
wire cin1,cin2,cin3;
full_add f0 (a[0],b[0],cin,sum[0],cin1);
full_add f1 (a[1],b[1],cin1,sum[1],cin2);
full_add f2 (.a(a[2]),.b(b[2]),.cin(cin2),
.sum(sum[2]),.cout(cin3));
full_add f3 (.cin(cin3),.a(a[3]),.b(b[3]),
.cout(cout),.sum(sum[3]));
endmodule

## Slide 10: Test Fixture template
module testfixture;
// Data type declaration
// Instantiate modules
// Apply stimulus
// Display results
endmodule
为什么没
有端口？
由于testfixture是最顶层模块，不会被其它模块实例化。因此不需要有端口。

## Slide 11: Test Fixture — 如何说明实例
module testfixture;
// Data type declaration
// Instantiate modules
MUX2_1 mux (out, a, b, sel);
// Apply stimulus
// Display results
endmodule
多路器实例化语句
MUX的实例化语句包括：
模块名字：与引用模块相同
实例名字：任意，但要符合标记命名规则
端口列表：与引用模块的次序相同

## Slide 12: Test Fixture —过程(procedural block)
所有过程在时间0执行一次
过程之间是并行执行的
过程语句有两种：
  initial ：只执行一次
  always ：循环执行

## Slide 13: Test Fixture —过程(procedural block)
通常采用过程语句进行行为级描述。test fixture的激励信号在一个过程语句中描述。
过程语句的活动与执行是有差别的
  所有过程在时间0处于活动状态，并根据用户定义的条件等待执行；
  所有过程并行执行，以描述硬件内在的并行性；

## Slide 14: Test fixture 激励描述
module testfixture;
// Data type declaration
reg a, b, sel;
wire out;
// MUX instance
MUX2_1 mux (out, a, b, sel);
// Apply stimulus
initial
begin
a = 0; b = 1; sel = 0;
#5 b = 0;
#5 b = 1; sel = 1;
#5 a = 1;
#5 $finish;
end
// Display results
endmodule
Time Values
a b sel
0 0 1 0
5 0 0 0
10 0 1 1
15 1 1 1
例子中，a, b, sel说明为reg类数据。reg类数据是寄存器类数据信号，在重新赋值前一直保持当前数据。
#5 用于指示等待5个时间单位。
$finish是结束仿真的系统任务。

## Slide 15
系统由三个模块组成，分频器、8进制计数器、3-8译码器。
设计过程：
1.建立工程；
2.分别编写子模块即以上三个模块的代码；
3.编写主模块， TOP模块，把3个模块组装起来。

## Slide 16: 设计文件
`timescale 1ns / 1ps
module clock_div(
clk, clk_sys
);
input clk;
output clk_sys;
reg clk_sys = 0;
reg [25:0] div_count = 0;
always@(posedge clk)
begin
if(div_count>50000000)
begin
clk_sys <= ~clk_sys;
div_count <= 0;
end
else
div_count <= div_count + 1;
end
endmodule
`timescale 1ns / 1ps
module s_38(
Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, A, B, C, Enable );
input A, B, C, Enable;
output reg Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7;
always@(A or B or C or Enable)
begin
if(!Enable)
{Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b0000_0000;
else
begin
case({C, B, A})
3'b000: {Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b0000_0001;
3'b001: {Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b0000_0010;
3'b010: {Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b0000_0100;
3'b011: {Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b0000_1000;
3'b100: {Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b0001_0000;
3'b101: {Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b0010_0000;
3'b110: {Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b0100_0000;
3'b111: {Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b1000_0000;
default:{Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} <= 8'b0000_0000;
endcase
end
end
endmodule
module ctc8(
clk, resetn, count
);
input clk, resetn;
output reg[2:0] count;
always@(posedge clk or negedge resetn)
begin
if(resetn == 0)
count = 0;
else
if(count == 0)
count = 7;
else
count = count - 1;
end
endmodule

## Slide 17: 顶层模块
`timescale 1ns / 1ps
module led_lights(
clock, resetn, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7
);
input clock;
input resetn;
output y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7;
wire clk_sys;
wire [2:0] count;
clock_div U0(
.clk(clock), .clk_sys(clk_sys));
ctc8_0 U1(
.clk(clk_sys), .resetn(resetn), .count(count));
s_38 U2(
.A(count[0]), .B(count[1]), .C(count[2]), .Enable(resetn), .Y0(y0), .Y1(y1), .Y2(y2), .Y3(y3), .Y4(y4), .Y5(y5), .Y6(y6),.Y7(y7) );
endmodule
仿真文件
`timescale 1ns / 1ps
module led_sim( );
reg clock = 0;
reg resetn = 0;
wire y0, y1, y2, y3, y4, y5,y6,y7;
led_lights uut(
.clock(clock), .resetn(resetn), .y0(y0), .y1(y1), .y2(y2), .y3(y3), .y4(y4), .y5(y5), .y6(y6), .y7(y7));
initial #500 resetn = 1;
always #5 clock = ~clock;
endmodule

## Slide 18: 约束文件
set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports resetn]
set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports clock]
set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports y0]
set_property PACKAGE_PIN E19 [get_ports y1]
set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports y2]
set_property PACKAGE_PIN V19 [get_ports y3]
set_property PACKAGE_PIN W18 [get_ports y4]
set_property PACKAGE_PIN U15 [get_ports y5]
set_property PACKAGE_PIN U14 [get_ports y6]
set_property PACKAGE_PIN V14 [get_ports y7]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports resetn]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clock]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y0]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y1]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y2]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y3]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y4]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y5]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y6]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y7]